## Slide 1
دانشگاه جیرفت
دانشکده کشاورزی
گروه مهندسی بیوسیستم
طراحی ماشین‌های خاک ورزی Design of Tillage Machines
فصل دوم:
خواص فیزیکی و مکانیکی خاک‌های کشاورزی

## Slide 3
اجزای تشکیل دهنده خاک

## Slide 4
برای مطالعه خاک از دیدگاه مهندسی زراعی دو جنبه زراعی و فیزیکی-مکانیکی خاک باید بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
برای تحلیل مسائل مربوط به طراحی و ساخت ماشین‌ها و ادوات خاکورزی خصوصیات تکنولوژیک خاک هم باید مورد بررسی قرار گیرند.
بخش جامد خاک مجموعه‌ای بسیار پیچیده از ذرات مواد معدنی و آلی است.
درصدکوچکی از بخش جامد خاک (حدود 3%) را مواد آلی تشکیل می‌دهند.
مطالعه خاک

## Slide 5
بافت خاک Soil Texture

## Slide 6
بافت خاک Soil Texture

## Slide 7
مثلث بافت خاک

## Slide 8
مثلث بافت خاک

## Slide 13
ساختمان خاک Soil Structure
ساختمان خاک بیانگر چگونگی قرارگیری بخش‌های مختلف خاک و آرایش فضایی ذرات اولیه آن در کنار یکدیگر است.
انواع ساختمان خاک :
دانه ای
منشوری
مکعبی یا بلوکی
ورقه ای یا صفحه ای

## Slide 14
ساختمان بلوکی خاک

## Slide 15
ساختمان ورقه ای خاک

## Slide 16
اندازه ساختمان | قطرخاکدانه­های دانه­ای | قطرخاکدانه­های صفحه­ای | قطرخاکدانه­های مکعبی | قطرخاکدانه­های منشوری و ستونی
خیلی ریز | 1> | 1> | 5< | 10<
ریز | 2-1 | 2-1 | 10-5 | 20-10
متوسط | 5-2 | 5-2 | 20-10 | 50-20
درشت | 10-5 | 10-5 | 50-20 | 100-50
خیلی درشت | 10< | 10< | 50< | 100<
جدول نام و اندازه انواع ساختمان خاک (بر حسب میلیمتر) ]برزگر، 1383 [

## Slide 18: اهمیت ساختمان خاک
ساختمان خاک مشخص کننده میزان فشردگی
  ریشه گیاه باید قادر باشد بسهولت در خاک نفوذ کند
  برای نفوذ ریشه گیاه انرژی مصرف می کند
خلل و فرج کوچک و بزرگ هر دو برای جریان آب و هوا و ریشه مهم هستند
  در صورت وجود خلل و فرج ریشه ی تواند در خاک بسهولت نفوذ کند
  با شخم زمین سبب ایجاد خلل و فرج شده مصرف انرژی برای رشد ریشه کاهش می یابد
در خاک شنی ساختمان وجود ندارد؛ میزان خلل و فرج بستگی به اندازه ذرات شن دارد
  وجود مواد الی سبب بهم چسبیدن ذرات خاک و تشکیل ساختمان می شود
در خاک رسی عامل تعیین کننده خلل و فرج ساختمان خاک است
  بدلیل ریز بودن ذرات ، نفوذ پذیری ضعیف است
خاک های لوم از اینجهت در حد وسط هستند
نقش مواد الی در ساختمان خاک
  در خاک های سبک با بهم پیوستن ذرات باعث بهبود ساختمان می شود
  در خاک های لوم باعث پایداری
  در خاک های سنگین باعث شکنندگی

## Slide 19
خواص فیزیکی خاک
خلل و فرج Porosity
  عبارتست از مقدار نسبی خلل و فرج در خاک (n)
  نسبت حجم خلل و فرج به حجم کل خاک
نسبت خلل و فرج Void Ratio (e)
  بیان دیگری از تخلل خاک
  نسبت حجم خخل و فرج به حجم بخش جامد خاک
رطوبت خاک Water Content
  نسبت وزن اب موجود در خاک به وزن بخش جامد خاک به درصد
در جه اشباع Degree of Saturation
  درصدی از خلل و فرج که توسط آب پر شده است
وزن مخصوص (دانسیته) Density (وزن واحد حجم خاک در حالت های مختلف)
  حقیقی
  ظاهری Bulk Density
  خشک Dry Density

## Slide 20
هوا
Wa
جامد
Ws
آب
Ww
V
Vs
Vw
Va
Vv
W
V حجم کل نمونه خاک
Vv حجم خلل و فرج
Va حجم هوای نمونه
Vw حجم آب نمونه
Vs حجم بخش جامد
W وزن کل نمونه
Ww وزن اب نمونه
Ws وزن بخش جامد
خلل و فرج
e نسبت خلل و فرج
W درصد رطوبت
Sr درجه اشباع
وزن مخصوص ظاهری
d وزن مخصوص خشک
s وزن مخصوص حقیقی
وزن مخصوص حقیقی بین 2/6 و2/8، شنی 2/65 و رسی 2/75

## Slide 21
مثال: نمونه ای خاک به حجم cc 100 وزنی برابر 165 گرم ، رطوبت آن 49% ، وزن مخصوص حقیقی 2/6 : خلل و فرج، درصد خلل و فرج، درجه اشباع و وزن مخصوص خشک نمونه چقدر است؟
حل:
درصد رطوبت
وزن بخش جامد
وزن اب موجود در خاک
حجم بخش جامد خاک
حجم آب موجود درخاک
حجم خلل و فرج پر شده از هوا
نسبت خلل و فرج
خلل و فرج
درجه اشباع
چگالی ظاهری خشک خاک

## Slide 22
نمونه ای از خاک با رطوبت 30% و وزن مخصوص ظاهری g/cc 1.8 و وزن مخصوص حقیقی 2.7 g/cc موجود است. نسبت خلل و فرج و درجه اشباع این خاک را بدست آورید.) حجم کل خاک را واحد فرض کنید)
تمرین

## Slide 23
خواص مکانيکی خاک
1- مقاومت برشي
2- اصطكاك
3- چسبندگي
این خواص از دو جهت برای عملیات خاک ورزی اهمیت دارند:
عملکرد کششی تراکتور
نیروی مورد نیاز برای ادوات خاکورزی

## Slide 24
24
مقاومت برشی Shear Strength

## Slide 25
قانون موهر- کولن
گسیختگی در مواد موقعی رخ می دهد که تنش برشی در صفحه ای خاص از مقاومت برشی ماده بیشتر باشد
مقاومت برشی (S) در هر صفحه ای تابعی از تنش عمودی () در ان صفحه است.
S=f ()

## Slide 26
پوش گسیختگی در خاک Soil Failure Envelope

## Slide 27
جمع بندي مقاومت برشيResistance to shear (shear strength)
مقاومت خاك از طريق همچسبي cohesion و اصطكاك داخلي ايجاد مي شود
خاك هاي رسي اشباع اصطكاك داخلي ندارند
وزن بر روي مقاومت خاك رسي تاثير ندارد
خاك هاي شني چسبندگي ندارند بنابراين مقاومت آنها تنها در اثر اصطكاك داخلي است
در خاك شني تنها وزن باعث افزايش مقاومت مي گردد

## Slide 28
چسبندگي خاک

## Slide 29
چسبندگي
همچسبي Cohesion
دگر چسبي Adhesion

## Slide 30
چسبندگي

## Slide 31
نمودار تغییرات نیروهای دگرچسبی و همچسبی

## Slide 32
نمودار تغییرات نیروهای دگرچسبی و همچسبی

## Slide 33
اصطكاك خاک Soil Friction

## Slide 34
نیروی اصطكاك
اصطکاک

## Slide 35
اندازه‌گیری نیروی اصطكاك

## Slide 36
اندازه‌گیری نیروی اصطكاك

## Slide 37
روابط نیروی برشی و اصطكاك

## Slide 38
نیروی برشی و اصطكاك

## Slide 39
اصطكاك داخلی

## Slide 40
ضریب اصطكاك ظاهری

## Slide 41
نمودار تاثیر رطوبت بر اصطکاک ظاهری

## Slide 42
رطوبت خاک

## Slide 43
رطوبت خاک

## Slide 44
هدایت هیدرولیکی

## Slide 45
درجه حرارت خاک

## Slide 46
حساسیت خاک

## Slide 47
حساسیت خاک

## Slide 48
حد روانی خاک

## Slide 49
حد خمیری خاک

## Slide 50
حد انقباض خاک

## Slide 51
حد انقباض خاک

## Slide 52
حد انقباض خاک

## Slide 53
مثال

## Slide 54
مثال

## Slide 55
خمیرایی خاک ها

## Slide 56
شکل‌پذیری در خاک ها

## Slide 57
مراحل خشك شدن خاك هاي شكل پذير
بروز چسبندگي (همچسبي و دگرچسبي) دررطوبت زياد
  باعث از بين رفتن ساختمان خاك در اثر شخم
شكل پذيري (به هر شكل دلخواه)
  هنوز نامناسب براي شخم
ترد (Friable)‌بدليل شكننده بودن به اساني خرد مي شود
  بهترين زمان براي شخم (اصطلاحاً گاو رو)
سخت شدن (ايجاد كلوخه در اثر شخم)
هرخاكي در يك رطوبت معين به حالت تردي مي رسد!!

## Slide 58
روشهای اندازه گیری مقاومت برشی خاک

## Slide 59
روشهای اندازه گیری مقاومت خاک

## Slide 60
آزمایش برش مستقیمDirect shear test

## Slide 61
دستگاه برش مستقیم

## Slide 62
آزمایش برش مستقیم
رینگ های بالایی توسط نیروی F به صورت افقی کشیده می شود تا نسبت به رینگ پایینی حرکت کند. مقدار F به طور پیوسته با افزایش X افزایش می یابد تا اینکه رینگ بالایی شروع به حرکت می کند. از این به بعد مقدار نیروی F ثابت می ماند.

## Slide 63
آزمایش برش مستقیم

## Slide 64
مثال:

## Slide 65
مثال:

## Slide 66
مثال:

## Slide 67
2- آزمایش تست سه محوری The Triaxle test

## Slide 68
آزمایش تست سه محوری

## Slide 69
آزمایش تست سه محوری

## Slide 70
آزمایش تست سه محوری

## Slide 71
نمودار دستگاه تست سه محوری

## Slide 72
تنشها در صفحه گسيختگي
نمودار دستگاه تست سه محوری

## Slide 73
پوش گسیختگی درخاکهای غیر چسبنده Failure Envelope for Cohesionless soils
S= Tan ()
زاویه اصطکاک داخلی برای خاک های غیر چسبنده بین 28 تا 42 درجه
این زاویه با افزایش دانسیته خاک افزایش می یابد
خاک های خیلی سبک و شل با ساختمان ناپایدار
ممکن است به زیر 10 درجه برسد

## Slide 74
روش های تست مزرعه ای

## Slide 81
آزمایش پره برشی
نسبت ارتفاع به شعاع برابر 4
تغيير بار عمودي امكان پذير نيست

## Slide 82
دستگاه پره برشی
می تواند مقاومت برشی زهکشی نشده (اشباع) محدوده وسیعی از خاک های رسی چسبنده از نرم تا تقریبا سخت را به کمک آن اندازه گیری کرد.

## Slide 83
آزمایش پره برشی

## Slide 84
آزمایش پره برشی

## Slide 85
اغلب ويژگي‌هاي خاک مربوط به عکس العمل خاک در مقابل نيروهاي وارده مي‌باشند. اين ويژگي‌ها اغلب در يک خاک مشخص در اثر مرور زمان، شرايط آب وهوايي، مديريت خاک و رشد گياه تغيير مي‌کنند. اين ويژگي‌هاي استحکامي و همچنين تغييرات آنها درهر نوعي از خاک مي‌تواند از طريق اندازه‌گيري مقاومت برشي خاک و يا مقاومت به نفوذ خاک تعيين گردند. مقادير اين مشخصه ها تا حد زيادي به چگالي ظاهري و محتواي رطوبتي خاک بستگي دارند.
سطوح فشردگي بالاتر از 2 مگاپاسکال مانع رشد ريشه گياهان شده و يا منجر به مشکلات زهکشي و عبور آب مي‌شود. اين موارد منجر به عملکرد کمتر محصول خواهد شد.
دستگاه نفوذ سنج
Penetrometer

## Slide 87
پنترومتر تراکتوری

## Slide 88
شاخص مخروطي:
نيروي مورد نياز در واحد سطح براي فروکردن يک مخروط فولادي با ابعاد استاندارد در خاک مي‌باشد و واحد آن برحسب مگاپاسکال بيان مي‌‌شود.
مقاومت به نفوذ بيانگر فشار مورد نياز براي تشکيل يک حفره کروي درون خاک، به اندازه‌اي که بتواند مخروط فولادي را احاطه کرده و بر اصطکاک بين سطوح مخروط و خاک اطراف آن غلبه کند، مي‌باشد.
مقاومت نفوذ:

## Slide 89
Soil resistance measurement
هدف از اندازه‌گيري شاخص مخروطي خاك
1- به منظور تعيين مقاومت خاك در برابر نفوذ گياه (كشاورزي)
2- كمك به تصميم‌گيري جهت احداث پي در ساختمان‌سازي(مهندسي راه و ساختمان)
3- تحقيق وپژوهش شرايط رشد گياهان
4- تشخيص لايه ي فشرده زير عمق شخم و ترسيم آن فشرده زير عمق شخم(Hard pan)
5- تجزيه و تحليل عمومي خاك

## Slide 90
انواع دستگاه‌هاي اندازه‌گيري نفوذ خاك
1- penetrograph
2- penetrometer
3- Penetrologger

## Slide 91
قاب لودسل
مکان نصب حسگر نوری
شاخص عمق
صفحه تشخيص سطح خاک
بلوک هادی
لودسل
شماتیک نفوذسنج دستی

## Slide 92
Penetrograph

## Slide 93
Penetrologger

## Slide 94
يك پنترولاگر شامل: 1- سنسور اندازه‌گيري نيرو (force sensor) 2- ديتالاگر (datalogger) 3- ميله‌ي رابط (probing rod) 4- مخروط‌ها با ابعاد و زواياي مختلف (conuc) 5- صفحه نمايش (monitor) 6- سيستم اندازه‌گيري عمق (ultrasone depth measurement) 7- شارژر باطري پنترولاگر (battery charger) 8- كابل براي ارتباط پنترولاگر به Pc 9- صفحه‌ي چك‌كننده پنترولاگر (cone check) 10- نرم افزار كامپيوتر (Pc-software) 11- جعبه‌ي آلومينيومي براي حمل دستگاه (bag of tool)

## Slide 95
ويژگي‌هاي پنترولاگر 1- تقريباً تا 500 داده را ذخيره سازي مي‌كند. 2- تا عمق 80 سانتي‌متري را اندازه‌گيري مي‌كند. 3- نام پروژه، تعداد اندازه‌گيري‌ها، نوع مخروط مورد استفاده و سرعت نفوذ قبل از اندازه‌گيري‌ها در پنترولاگر يا كامپيوتر قابل تنظيم است. 4- نتايج اندازه‌گيري بر روي صفحه نمايش به صورت گراف يا جدول داده ها قابل نمايش است. 5- مقاومت به نفوذ، به سرعت نفوذ، ابعاد مخروط و زاويه‌ي بالايي مخروط بستگي دارد.

## Slide 97
Graphic display on a monitor